I. LES FORMES DES STRUCTURES Il existe trois types de ponts fixes qui varient en fonction de l’environnement du pont : - les ponts en arches : Le tablier du pont est porté par une ou plusieurs arches en bois, en pierre, en acier, en béton armé ou précontraint. Ce tablier peut être au dessus ou au dessous de l’arc. La structure exerce sur ses appuis des forces qui ont tendance à les écarter. - les ponts à poutres : Le tablier du pont est porté par une ou plusieurs poutres en bois, en acier, en béton armé ou précontraint. Les poutres provoquent sur leurs supports des forces de réactions verticales. - les ponts à câbles (de type haubanés ou suspendus) : Le tablier du pont est porté par des câbles en acier par l’intermédiaire de suspentes. Les câbles porteurs exercent des efforts de traction sur les massifs d’ancrage.

II. UN PEU DE VOCABULAIRE Tablier plate-forme du pont. Travée portion du pont entre deux pylônes. Poutre de rigidité longeron raidisseur. Culée point d'appui aux extrémités du tablier Pile porte le tablier entre les culées Pylône construction verticale qui sert à supporter les câbles d'un pont suspendu ou à haubans. Base du pylône partie inférieure très résistante du pylône. Câble porteur (de retenue) ensemble de fils tressés qui supportent le pont. Suspente tiges verticales reliant le tablier aux câbles porteurs Tirant d'air hauteur libre sous l'ouvrage

III. LES PROPRIETES DES STRUCTURES La synthèse des relevés de chaque groupe a donné les résultats suivants : Groupe 1 : Que se passe-t-il si on change la longueur du tablier ? Groupe 2 : Que se passe-t-il si on change la forme du pont ? Groupe 3 : Que se passe-t-il si on change la forme du tablier ?

# Text boxes

OBSERVATION :

Au fur à mesure de l’augmentation des masses, la flèche du tablier 1 augmente fortement, les deux autres augmentent légèrement.

CONCLUSION :

Les formes de tablier les plus résistantes sont le tablier en U et le tablier triangulaire.

OBSERVATION :

Au fur à mesure de l’augmentation des masses, la flèche du tablier 1 augmente fortement, les deux autres augmentent légèrement.

CONCLUSION :

Les formes de tablier les plus résistantes sont le tablier en U et le tablier triangulaire.

OBSERVATION :

Au fur à mesure de l’augmentation des masses, la flèche du tablier 1 augmente fortement, les deux autres augmentent légèrement.

CONCLUSION :

Les formes de tablier les plus résistantes sont le tablier en U et le tablier triangulaire.

OBSERVATION :

Au fur à mesure de l’augmentation des masses, la flèche du pont 1 augmente fortement, les deux autres augmentent légèrement.

CONCLUSION :

Plus la longueur du tablier d’un pont augmente, plus la déformation de celui-ci augmente.

CONCLUSION :

La forme de pont la plus résistante est le pont en arche.

OBSERVATION :

Au fur à mesure de l’augmentation des masses, la flèche s’amplifie.

Pont suspendu 

 Pont à poutres

Pont suspendu d'Ennery (57) 

Viaduc de Jaulny (LGV Est) 

Pont de Mazéville (54) 

CI : STABILITE D’UN SUPPORT

SYNTHESE

STA5-3

HABITATS ET OUVRAGES

CI : STABILITE D’UN SUPPORT

SYNTHESE

STA5-2

HABITATS ET OUVRAGES

CI : STABILITE D’UN SUPPORT

SYNTHESE

STA5-1

HABITATS ET OUVRAGES